## Slide 1: 第三章 理想气体的 热力性质及过程

## Slide 2
第三章 理想气体的热力性质及过程
1
理想气体是一种经过科学抽象的假想气体模型。
定义：气体分子是不占体积的弹性质点，分子间没有相互作用力（引力和斥力）。
工程热力学
3-1 理想气体及其状态方程式
理想气体
1.
气体分子体积与其活动空间相比很小，气体分子体积便可忽略
分子间平均距离较大，分子间相互作用力也可忽略不计（远离液态点）
微观解释

## Slide 3
第三章 理想气体的热力性质及过程
2
理想气体和蒸气之间没有绝对的界限，且可以相互转化。
理想气体状态方程式
2.
由实验定律得出的克拉贝隆方程，即为理想气体状态方程式
工程热力学

## Slide 4
第三章 理想气体的热力性质及过程
3
式中 Rg为气体常数，R为通用气体常数。
使用条件：理想气体、平衡状态。
pv = RgT
变换形式有
对不同物量单位，有
工程热力学

## Slide 5
第三章 理想气体的热力性质及过程
4
根据1954年第十届国际计量大会(CGPM)协议的规定，标准状态为 p0＝101.325 kPa, T0＝273.15 K。在该状态下, 任何理想气体的摩尔容积 Vm0 均为：
Vm0 =22.410-3 (Nm3/mol)＝ 22.4 (Nm3/kmol)
将标准参数代入公式
有
计算得: R＝8314.3 J/(kmol·K)
工程热力学

## Slide 6
第三章 理想气体的热力性质及过程
5
得：气体常数
式中：M—气体的摩尔质量，kg/kmol（分子量）
不同的气体，气体常数不同；但通用气体常数不变。
由公式：
工程热力学

## Slide 7
第三章 理想气体的热力性质及过程
6
3-2 理想气体的比热容
比热容的定义及单位
1.
定义:
可逆过程条件下
单位:
kJ /(单位物理量·K)
质量比热容c：kJ/(kg·K)
摩尔比热容C: kJ/(kmol·K)
容积比热容c:kJ/(Nm3·K)
工程热力学

## Slide 8
第三章 理想气体的热力性质及过程
7
3种比热容换算关系：
定容比热容和定压比热容
2.
由于热量是过程量，所以气体的比热容不仅与工质的种类有关，而且还与过程有关。
工程上最常遇到的是气体在定容或定压条件下加热或放热，因此定容比热容和定压比热容最常用。
C＝M·c＝22.4 c
工程热力学

## Slide 9
第三章 理想气体的热力性质及过程
8
或
定压比热容
定容比热容
或
定压过程:
迈耶公式
定容过程:
工程热力学

## Slide 10
第三章 理想气体的热力性质及过程
9
令
为比热比或绝热指数，则
工程热力学

## Slide 11
第三章 理想气体的热力性质及过程
10
真实比热容、平均比热容和定值比热容
3.
(1) 真实比热容（实验拟合多项式，精确，但计算繁琐）
同种气体在不同温度时的比热容不同，即与温度有关。
工程热力学

## Slide 12
第三章 理想气体的热力性质及过程
11
工程热力学
(2) 平均比热容（精确，简便）
定义：
由
可得

## Slide 13
第三章 理想气体的热力性质及过程
12
根据
推得
平均比热容也有定压比热容和定容比热容之分，附表 2列出了几种理想气体的平均定压质量比热容，平均定容质量比热容可由迈耶公式求得。
工程热力学

## Slide 14
第三章 理想气体的热力性质及过程
13
(3) 定值比热容（比热容近似值）
当忽略温度的影响时，可将比热容视为定值。定值比热容只用于一般的理论推导、定性分析、或对精度要求不高的场合。
定值比热容的获得有以下2种方法。
工程热力学

## Slide 15
第三章 理想气体的热力性质及过程
14
根据分子运动论按原子数估算（P36 表3.1），只能在低温范围内使用，温度愈高，误差愈大，而且多原子气体的误差大于单原子气体。
取常温下的比热值作为定值比热容，用于常温下温度变化范围较小的情况（附表3是T＝300K 时的定值比热容）；
工程热力学

## Slide 16
比热容 | 单原子气体 | 双原子气体 | 多原子气体
CV (cV) Cp (cp) |  |  | 
第三章 理想气体的热力性质及过程
15
表3.1 理想气体的近似定值摩尔（质量）比热容
工程热力学

## Slide 17
第三章 理想气体的热力性质及过程
16
工程热力学
3-3 理想气体热力学能、焓和熵的增量计算
热力学能
1.
由热Ⅰ导得
如取定值比热或平均比热可简化为：
同理, 有：
焓
2.
同样由热Ⅰ导得

## Slide 18
第三章 理想气体的热力性质及过程
17
熵
3.
结论：理想气体的u、h均是温度的单值函数。
由可逆过程
工程热力学

## Slide 19
第三章 理想气体的热力性质及过程
18
(1)
(2)
(3)
将
代入上面任一式，得
工程热力学

## Slide 20
第三章 理想气体的热力性质及过程
19
当cp、cV 取定值时，由前面（1）～(3）式积分，有：
以上各式使用条件：理想气体、任何过程。
工程热力学

## Slide 21
第三章 理想气体的热力性质及过程
20
混合气体的分压力和分容积
1.
3-4 理想气体混合物
2种或2种以上理想气体的机械混合物，称为理想气体混合物（理想气体的定律均适用）。
(1) 分压力与道尔顿定律
分压力 pi ：在与混合气体具有相同的T、V 下，
某组分气体单独具有的压力。
工程热力学

## Slide 22
第三章 理想气体的热力性质及过程
21
各组分理想气体状态方程为
将各组分气体的状态方程两侧分别累加
工程热力学

## Slide 23
第三章 理想气体的热力性质及过程
22
由于混合气体中各组分气体的T 和V 相同，所以
于是，道尔顿定律: p =∑pi
结论：混合气体的总压力等于各组分气体分压力的总和。
工程热力学

## Slide 24
第三章 理想气体的热力性质及过程
23
(2) 分容积与亚美格定律
分容积Vi ：在与混合气体具有相同的p、T 下，某
组分气体单独占有的容积。
亚美格定律：V =∑Vi
思考题：对某一组分气体，分压力和分容积两个物理量中哪一个属于状态参数？
工程热力学

## Slide 25
第三章 理想气体的热力性质及过程
24
混合气体的成分表示法
2.
工程热力学

## Slide 26
第三章 理想气体的热力性质及过程
25
换算关系：
分压力的确定：
piV=ni RT
pVi=ni RT
由
工程热力学

## Slide 27
第三章 理想气体的热力性质及过程
26
混合气体的折合分子量和折合气体常数
3.
折合气体常数
折合分子量
工程热力学

## Slide 28
第三章 理想气体的热力性质及过程
27
混合气体的比热容、热力学能、焓和熵
4.
注意: 计算 si 时应代入分压力 pi 。
工程热力学

## Slide 29
第三章 理想气体的热力性质及过程
49
作业: 3.3、3.6、3.8
工程热力学

## Slide 30
第三章 理想气体的热力性质及过程
28
3-5 理想气体的热力过程
      实现预期的能量转换（如动力机械的膨胀作功过程）
      获得所需的热力状态（如压气机、喷管、换热器等）
若目的相同，过程不同，能量的利用率不同。
      揭示各种热力过程中状态参数的变化规律和相应的
      能量转换关系，设计能效高的热工设备。
实施热力过程的目的：
      研究热力过程的任务：
工程热力学

## Slide 31
第三章 理想气体的热力性质及过程
29
热力过程分析的主要依据：
热力学第一定律、理想气体的热力性质。
      研究内容：
过程方程及任意两状态间参数的关系；
工质与外界的功量交换和热量交换；
过程在 p-v图及 T-s图上的表示。
工程热力学

## Slide 32
第三章 理想气体的热力性质及过程
30
      理想气体的过程方程
1.
一切实际过程都是不可逆的。但为了定量地分析、计算过程，通常先假设过程是可逆的，然后再由实验数据修正。
pv n＝const ——可逆多变过程方程式
n ——多变指数，可为任意实数
实际上, 热力过程是多种多样的, 大部分可逆热力
过程中气体基本状态参数间满足:
工程热力学

## Slide 33
第三章 理想气体的热力性质及过程
31
上式两边取对数
已知过程中任意 2 个状态点的状态参数，就可求
得该过程的多变指数。
工程热力学

## Slide 34
第三章 理想气体的热力性质及过程
32
简单可压缩系如果 2 个独立的状态参数保持不变，那么系统的状态就保持不变。因此过程中最多只能允许一个独立的状态参数保持不变。这种有一个独立状态参数保持不变（变化相对很小，忽略不计）的过程称为基本热力过程。
如：换热器——定压；汽油机燃烧——定容；
叶轮机械、喷管等——绝热（定熵—可逆绝热）。
工程热力学

## Slide 35
第三章 理想气体的热力性质及过程
33
v : n =±∞ ，pv±∞= const
      当 n 取某些特殊值时,多变过程就变为四种基本过程:
所以, 四种基本热力过程是可逆多变过程的四种特例。
p : n = 0 ， pv0 = const
T : n = 1 ， pv = const
s : n = κ ， pvκ = const
工程热力学

## Slide 36
第三章 理想气体的热力性质及过程
34
基本状态参数关系式
2.
利用理想气体状态方程和多变过程方程推得
一般形式
工程热力学

## Slide 37
第三章 理想气体的热力性质及过程
35
4种基本热力过程：
      定容过程：v = const→T1 / T2= p1 /p2 = const
      定压过程：p = const→T1 / T2= v1 /v2 = const
      定温过程：T= const → p1v1= p2v2 = const
      定熵过程：s = const →
      将多变过程公式中的 n 换为 κ。
工程热力学

## Slide 38
第三章 理想气体的热力性质及过程
36
功量和热量的计算
3.
(1) 功量（2种途径）
途径1：由
，可推得容积功
（3.51a）
工程热力学

## Slide 39
第三章 理想气体的热力性质及过程
37
类似方法可推得技术功
等温过程：
且
（以上 2 式对定温过程不适用）
（3.52a）
工程热力学

## Slide 40
第三章 理想气体的热力性质及过程
38
      等熵过程： 过程方程与多变过程相似，其功量计算
      表达式也与多变过程相似，同样是将多变过程公式
      中的 n 换为κ。
等容过程：
等压过程：
由（3.51a）和（3.52a），有
显然，上式对定容过程不适用。
工程热力学

## Slide 41
第三章 理想气体的热力性质及过程
39
途径2：利用能量方程计算功量
等熵过程：
上面公式对理想气体可逆绝热(等熵)过程和不可逆绝热过程均成立，绝热过程的技术功均为容积功的 κ 倍。
工程热力学

## Slide 42
第三章 理想气体的热力性质及过程
40
(2) 热量（3种途径）
途径1：利用比热容 （对定压和定容过程非常方便）
途径2：利用熵的定义式
，可推得：
定温过程选用此公式很方便 。
定温过程p18：
工程热力学

## Slide 43
第三章 理想气体的热力性质及过程
41
途径3：利用能量方程
可推得：
— 多变比热容
(3.54)
工程热力学

## Slide 44
第三章 理想气体的热力性质及过程
42
当n = 0时，
当n =±∞时，
当n = 1时，cn = ∞，表示定温过程中不论系统与外界交换多少热量，系统的温度始终不变。
所以，等温过程不能用式（3.54）计算热量。
当 n =κ 时，cn = 0 , 等熵过程可直接判断 q = 0。
说明等熵过程工质不需吸热温度也能升高。
工程热力学

## Slide 45
第三章 理想气体的热力性质及过程
43
注意：
定熵过程热量计算公式不再与多变过程类似。
如下图1-2过程，加压使温度升高。
途径 3 实际上是利用能量方程求出 cn，然后又归于途径1。
工程热力学

## Slide 46
第三章 理想气体的热力性质及过程
44
由能量方程
可推出等温过程： q=w=wt
各种过程的过程方程、基本状态参数间的关系、及功量和热量的计算公式见P.51表3.2 。
使用条件：状态量: 定比热、理想气体;
过程量: 定比热、理想气体、可逆过程。
工程热力学

## Slide 47
第三章 理想气体的热力性质及过程
45
      (3) 过程在 p-v 图和 T-s 图上的表示
      四种基本过程线的斜率特点
s
T
线比
线陡
      对定熵过程和定温过程的过程方程求导
∴ 在 p-v 图上：
工程热力学

## Slide 48
第三章 理想气体的热力性质及过程
46
同理可以证明在 T-s 图上，定容线比定压线陡。
∵ cV＜cp
∴ 定容线比定压线陡。
定容过程：
定压过程：
均为对数曲线，
在 T-s 图上 ：
工程热力学

## Slide 49
第三章 理想气体的热力性质及过程
47
      各种过程的 p-v 图、T-s 图分析
基本过程线是区域的分界线；
以定容线为界分为2个区域，n 沿顺时针方向↑。
工程热力学

## Slide 50
第三章 理想气体的热力性质及过程
48
例：作膨胀、吸热、降压、降温的过程线。
2）根据过程特征或 n 值，确定过程线所在区间。
1）过程线始点总在基本过程线的交点上（图中点1）;
工程热力学

## Slide 51
第三章 理想气体的热力性质及过程
49
作业: 3.10、3.13，3.15
工程热力学