## Slide 1: 机械设计课程设计
机械设计课程组
二O二三年三月
西南交通大学机械工程学院

## Slide 2: 第一次布置
课程设计的目的、内容及要求
课程设计准备工作
传动装置的总体设计
计算传动装置的总传动比及分配各级传动比
传动装置的运动和动力参数的计算
传动零件的设计计算

## Slide 3: 课程设计的目的、内容及要求
“两线”：课程教学→设计实践
“三性”：实践性、综合性、创新性
一、目的
1、综合运用机械设计及其他先修课的知识，进行设计训练，使已学知识得以巩固、加深和扩展；
2、学习和掌握通用机械零件、部件、机械传动及一般机械的基本设计方法和步骤，培养工程设计能力和分析问题、解决问题的能力；

## Slide 4: 课程设计的目的、内容及要求
3、提高计算、制图、运用设计资料（手册、 图册）进行经验估算及考虑技术决策等机械设计方面的基本技能。
二、内容：设计一般机械中的传动装置
1、题目：
①带式运输机的双级斜齿圆柱齿轮减速器 (含带设计)
②带式运输机的锥—圆柱齿轮减速器

## Slide 5
课程设计的目的、内容及要求
1—电动机；2—带传动；3—减速器；4—联轴器；5—鼓轮；6—传送带
①带式运输机的双级斜齿圆柱齿轮减速器（含带设计）

## Slide 6
课程设计的目的、内容及要求

## Slide 7
已知条件 | 数 据 编 号（根据学号后一位） |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | I-1 | I-2 | I-3 | I-4 | I-5 | I-6 | I-7 | I-8 | I-9 | I-0
鼓轮直径 (mm) | 300 | 330 | 350 | 350 | 380 | 300 | 360 | 320 | 360 | 380
传送带运行速度 （m/s） | 0.63 | 0.75 | 0.85 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.84 | 0.75 | 0.8 | 0.85
传送带从动轴所需扭矩 （N•m） | 1000 | 970 | 850 | 950 | 1050 | 900 | 860 | 900 | 1000 | 950
课程设计的目的、内容及要求

## Slide 8
②带式运输机的锥——圆柱齿轮减速器
课程设计的目的、内容及要求
1—电动机；2—联轴器；3—减速器；4—鼓轮；5—传送带
已知 条件 | II-1 | II-2 | II-3 | II-4
牵引 力(N) | 6000 | 7000 | 8000 | 9000
传送 速度(m/s) | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 0.95
鼓轮 直径 (mm) | 240 | 220 | 200 | 180

## Slide 9: 课程设计的目的、内容及要求
2、内容：
（1）传动方案的分析和拟定；
（2）电动机的选择，传动装置的运动和动力参数的计算；
（3）传动件的设计（带传动、双级齿轮传动）；
（4）轴的设计（所有轴的结构设计，高速轴的弯、扭组合强度校核及安全系数校核）；
（5）轴承的设计（所有轴承的组合设计，高速轴上轴承的寿命计算）；

## Slide 10
课程设计的目的、内容及要求
（7）联轴器的选择；
（8）减速器的润滑与密封；
（9）减速器装配图设计（箱体、箱盖、附件设计等）
（10）零件工作图设计；
（11）编写设计计算说明书；
（12）答辩。
（6）键的选择及强度校核 (高速轴上键的校核)；

## Slide 11: 课程设计的目的、内容及要求
3、工作量：
  ① 减速器总装图一张： 1# 图纸 比例1：2
  ② 传动零件工作图一张：2# 图纸 比例1：1
  绘低速级大齿轮
  ③ 轴的工作图一张：2# 图纸 比例1：1
  绘输出轴
  ④ 设计计算说明书一份：6000～8000字
  （≥30P）

## Slide 12
课程设计的目的、内容及要求
4、进行方式：
① 每人一题，学生按指定题号，在教师指导下，准时、保质、按量完成全部设计；
② 教师每周上课时间到教室进行指导、答疑和检查，其他时间QQ群答疑；
③ 手工绘图：正确、美观干净。

## Slide 13
课程设计的目的、内容及要求
第一次布置：分题号、借图板、理论计算要点、进度安排等
三、进度
传动装置的总体设计
传动件的设计
轴结构设计
第二次布置：装配草图的设计与绘制、减速器拆装
装配工作图的绘制
第三次布置：零件工作
图的设计与绘制
编写设计说明书、总结和答辩

## Slide 14
机械设计课程设计进度表
2023年（2）1∽ 8周
任务 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第5周 | 第6周 | 第7周 | 第8周
（第一次布置）设计内容和任务、总体设计等 |  |  |  |  |  |  |  | 
传动装置的总体设计； 传动件设计 |  |  |  |  |  |  |  | 
（第二次布置）装配草图设计与绘制、减速器装拆 |  |  |  |  |  |  |  | 
减速器装拆实验 |  |  |  |  |  |  |  | 
装配工作图的绘制与总成 |  |  |  |  |  |  |  | 
（第三次布置）零件工作图设计与绘制 |  |  |  |  |  |  |  | 
编写设计说明书 |  |  |  |  |  |  |  | 
总结和答辩 |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 15
课程设计的目的、内容及要求
1、图纸与设计数据一致！图纸结构、投影、标注及数据是否正确，线条是否符合制图标准，图面是否整洁，字迹是否工整等；
2、设计计算说明书：(严禁从网上找模板：问题多)
设计计算是否正确、完整、字迹是否工整等；
3、设计表现：
态度是否端正，能否按进度完成工作量，课堂出勤率；
4、答辩成绩。
四、成绩评定：百分制

## Slide 16
课程设计准备工作
一、准备设计资料、工具
设计手册：《机械设计课程设计手册》，陈秀宁主编，浙江大学出版社；
图册：《机械设计课程设计图册》，龚溎义，高等教育出版社；
教材：《机械设计》，吴宗泽 吴鹿鸣；
说明书及资料袋：《机械设计课程设计资料袋》一套(含实验报告)（教材科购买：等购买通知）；
一个演算本。
图纸及制图工具：1张A0图纸

## Slide 17
课程设计准备工作

## Slide 18
课程设计准备工作
二、借图板，绘图仪器
图板：等通知后每个班派一个代表去进行登记, 无押金和租金。然后统一到5号楼取图板。
绘图仪器：丁字尺（三角板）， X5117
  与毛茂林老师联系，电话：13880269158
  时间： 请以班级为单位，与毛老师协商。

## Slide 19
课程设计准备工作
四、减速器拆装实验
教室：X5218
指导老师：毛茂林
  联系方式：13880269158
时间：与毛老师协商（实验前应先看设计手册）
目的：为设计做准备，增强对减速器的全面了解 与感性认识。
每人需完成相应的实验报告。

## Slide 20
传动装置的总体设计
一、分析和拟定传动装置的运动简图(P9～P15自学)
传动方案已定（任务书中简图）；
一人一题（题号分配：与学号的尾数相对应）。
1、 电动机类型：均用Y系列电动机
二、选择电动机类型及功率（P15～P17）
2、 确定电动机功率：
电动机所需输出功率：P0=Pw/η （2－1）
Pw―工作机所需功率(取决于工作阻力及运行速度)
η―电动机至工作机之间传动装置的总效率
Notes: 原骨干网 － 1Gbps
Internet 2 – 10Gbps
(信息学院内100个点）

## Slide 21
传动装置的总体设计
锥-柱： Pw=Fwvw/1000 (kW)
双级圆柱：Pw=Twnw/9550ηw (kW)
Fw ―运输机的工作拉力（N）
vw―运输机的传送速度（m/s）
Tw―运输机卷筒的有效扭矩（Ｎ·m）
nw―运输机卷筒的转速（r/min）
ηw ―运输机卷筒的效率（工作装置效率）
Notes: 原骨干网 － 1Gbps
Internet 2 – 10Gbps数字图书馆数字图书馆
(信息学院内100个点）

## Slide 22
传动装置的总体设计
η―电动机至工作机传动装置的总效率
η= η1 η2 η3… ηn
传动装置中每一级传动、每对轴承及每个联轴器的效率，见P18表2－4。
注：
① 轴承效率：一般指一对轴承而言
② 卷筒效率：η卷=0.95~0.96, 不再计轴承效率
（P22 例2－1)
Notes: 原骨干网 － 1Gbps
Internet 2 – 10Gbps
(信息学院内100个点）

## Slide 23
传动装置的总体设计
③ 联轴器可用弹性套柱销联轴器或弹性柱销联轴器
④ 电动机额定功率Pm：
Pm>P0
P0 ―电动机所需输出功率
Pm―电动机额定功率
Pm＝（1~1.3）P0
Notes: 原骨干网 － 1Gbps
Internet 2 – 10Gbps
(信息学院内100个点）

## Slide 24
传动装置的总体设计
功率相同的同类电机有不同的转速：
电机转速高、转矩小→外廓尺寸小、重量轻、价格便宜。但传动装置传动比大→尺寸及重量大、价格高，故二者应综合考虑。
本设计一般用同步转速为1500r/min及1000r/min 两种电动机转速。
n m/nw =i1·i2·i3
nm ―电机满载转速，i1、i2、i3 ―各级传动比
nw ―工作机转速。
三、确定电动机转速

## Slide 25
传动装置的总体设计
(1) 双级圆柱齿轮减速器: 优先选用 1500 r/min
(2) 锥―柱减速器: 优先选用 1000 r/min
确定满载转速（见P328 表8－184）
四、选定电动机
Y X X X ∆ X X
￣ ￣￣￣￣ ￣ ￣ ￣￣
Y系列三相 中心高 机座长 同一机座和转速 极数
异步电动机 度代号 下不同的功率序号

## Slide 26
传动装置的总体设计
② 设计计算传动装置各级转速时，按电动机满载
转速进行计算。
不按同步转速1000 r/min 或 1500 r/min
注：
① 设计计算传动装置各级功率时，按电动机实际
功率P0进行计算。
P0＜Pm ， Pm为额定功率，P0作为设计功率！
Notes: 原骨干网 － 1Gbps
Internet 2 – 10Gbps
(信息学院内100个点）

## Slide 27
计算传动装置的总传动比及分配各级传动比
一、总传动比
i=nm/nw=
双级圆柱：i带 · i齿1 · i齿2
锥-柱： i锥·i斜
原则：P19~20
二、分配传动比
Notes: 原骨干网 － 1Gbps
Internet 2 – 10Gbps
(信息学院内100个点）

## Slide 28
计算传动装置的总传动比及分配各级传动比
1、各级传动比应在推荐范围内（表2-1）；
2、i带不能太大，以免大带轮半径超过减速器箱座中心高，造成安装困难；
i带＝2~４，可取偏小些的值（2~2.5）
3、各传动件互不干涉，便于润滑，且i齿≠整数
双级圆柱齿轮减速器: i高＝(1.3~1.5)i低
锥―柱齿轮减速器: i锥≈0.25i<2~3
注：传动件的参数确定后, 验算传动比的误差, δi应满足要求。
Notes: 原骨干网 － 1Gbps
Internet 2 – 10Gbps
(信息学院内100个点）

## Slide 29
计算传动装置的总传动比及分配各级传动比
两级传动的大齿轮直径相差太远，以至高速级不能润滑。
高速级大齿轮与低速轴碰撞。

## Slide 30
传动装置的运动和动力参数的计算
一、各轴转速
Notes: 原骨干网 － 1Gbps
Internet 2 – 10Gbps
(信息学院内100个点）

## Slide 31
传动装置的运动和动力参数的计算
二、各轴输入功率
P21 （2-7）
Notes: 原骨干网 － 1Gbps
Internet 2 – 10Gbps
(信息学院内100个点）

## Slide 32
传动装置的运动和动力参数的计算
三、各轴输入转矩
P21 （2-8）

## Slide 33
传动装置的运动和动力参数的计算
列表:
轴名 参数 | 电动机轴 | Ⅰ轴 | Ⅱ轴 | Ⅲ轴 | 工作轴
转速n (r/min) |  |  |  |  | 
功率P (kw) |  |  |  |  | 
转矩T (N·mm) |  |  |  |  | 
传动比 i |  |  |  | 
效 率 η |  |  |  | 

## Slide 34: 传动零件的设计计算
传动装置包括各种类型的零、部件，其中决定其工作性能、结构布置和尺寸大小的主要是传动零件，如V带传动、链传动和开式齿轮传动等，再进行箱内传动零件设计。
1、V带传动：要求计算出V带传动的型号、长度、根数、中心距、初拉力、压轴力；确定带轮直径dd1、dd2，材料、张紧装置、带轮结构尺寸等。设计时应注意：
一、箱外传动零件设计
Notes: 原骨干网 － 1Gbps
Internet 2 – 10Gbps
(信息学院内100个点）

## Slide 35: 传动零件的设计计算
（1）带轮尺寸与传动装置外廓尺寸的相互关系。如：装在电动机轴上的小带轮直径与电动机中心高应相称；大带轮不应过大以免与机架相碰等。一般应由电机轴定小带轮轴孔孔径，大带轮轴孔孔径与减速器输入轴协调；
（2）dd1、dd2应标准化，由此造成实际带传动的传动比与分配的带传动的传动比之间有差异，可予以修正，从而得到减速器实际的传动比和输入转矩；
（3）Ｖ带轮的结构形式：主要由带轮直径大小而定，具体结构及尺寸可查手册，或参见P40表3－5。画出结构草图，标明主要尺寸备用。（图册图号78）
Notes: 原骨干网 － 1Gbps
Internet 2 – 10Gbps
(信息学院内100个点）

## Slide 36: 传动零件的设计计算
二、箱内传动零件设计
1、圆柱齿轮传动：设计时应注意以下几点：
（1）建议尺寸：
双级圆柱：
双级锥-柱:
高:
低:
Notes: 原骨干网 － 1Gbps
Internet 2 – 10Gbps
(信息学院内100个点）

## Slide 37: 传动零件的设计计算
（2）齿轮传动的几何参数和尺寸分别进行标准化、
圆整或计算其精确值 ；
（3）具体结构尺寸可参见（P35表3－1，《图册》
序号74～75）；
（4）几何尺寸、参数的计算结果应及时整理并列表。
Notes: 原骨干网 － 1Gbps
Internet 2 – 10Gbps
(信息学院内100个点）

## Slide 38
参数要求：
 β：在8~25ﾟ范围
 模数mn：取标准
 中心距a：圆整(偶数、0或5结尾)
 反算β：精确到秒
 d1、d2：精确到小数点后三位 （教材例题遗漏了大齿轮直径d2计算）
 齿宽b1、b2: 圆整
传动零件的设计计算

## Slide 39: 传动零件的设计计算
2、锥齿轮传动：
要求基本同上，具体结构尺寸参见P37表3-2，《图册》序号75
特别提示：边设计边修改，最终装配图、零件
图、计算说明书的结果必须一致，尤
其对于轴、齿轮等。
Notes: 原骨干网 － 1Gbps
Internet 2 – 10Gbps
(信息学院内100个点）

## Slide 40: 传动零件的设计计算
R=100 mm
+5
-10
（手册P16~18、P22、P328）
（手册P20~23）

## Slide 41
班级QQ群：