## Slide 2: 本章内容
◇ 了解带传动的类型、特点和应用场合；
◇ 熟悉普通V带的结构及其标准，V带传动的张紧方法和装置；
◇ 掌握带传动的工作原理、受力情况、弹性滑动及打滑等基本理论；
◇ 掌握V带传动的失效形式及设计准则；
◇ 熟悉柔韧体摩擦的欧拉公式、带的应力及其变化规律；
◇ 学会V带传动的设计方法与步骤。

## Slide 3
2、
增大转矩
3、
分配运动和动力
4、
改变运动形式
5、
其他
1、
速度匹配
传动系统的功能
传动系统的功能

## Slide 4
带传动概述
06-2

## Slide 5
带传动的组成、特点及应用
组成、特点和应用
工作前带张紧在两轮上，产生正压力。
ΣFf
——→
带运动
ΣFf
——→
从动轮转动。
主动轮转
带传动是以带作为中间挠性件的摩擦传动。
1. 组成
主动轮 1
从动轮 2
环形带 3
平带
V带
多楔带
同步齿形带
圆带
Notes: 工作原理：靠带与带轮之间的摩擦力来传递运动和动力。

## Slide 6
2、特点
1）带有弹性——缓冲吸振、传动平稳、无噪音；弹性滑动，i 不准确。
2）摩擦传动——过载保护；磨损大、η低、寿命低，压轴力大。
3）中间挠性件——适于远距离传动；结构尺寸大，需张紧装置。
4）结构简单，制造安装方便，成本低。
带 速 v＝5 ~ 25 m/s
传动比 i＝3（平带） i＜7（V带）
功 率 一般P ≤ 500 kW
传动效率 0.90~0.95
3、应用
带传动的组成、特点及应用
Notes: 摩擦传动：磨损大、η低、寿命低，压轴力大，不宜用在易燃易爆场所。

## Slide 7
V带：
平带：
楔形增压原理：Ff↑并非本身的 f ↑， f′ > f，是工作面所受的正压力↑之故
结论：在同样大的张紧力下，V带传递的摩擦力较大，所以能传递较大的功率。
V带传动的楔形增压原理
当量摩擦系数
V带楔形增压原理
Notes: 当平带和V带受到同样的压紧力FQ时，它们的法向力FN却不相同。平带Ff=fFQ=fFN，而V带：Ff=fFQ=f’FN。

## Slide 8
普通V带的组成
h
θ
b
bp
节线
基准长度Ld为标准值
楔角θ均为40°
普通V带的组成
V带型号
思考: V带轮槽槽形角与V带楔角大小应满足何种关系?
Notes: 基准长度：制造时带的长度按照标准中规定的带长系列进行生产，所以带长是标准值，从而带传动中心距不能随意选择。在标准中以带在弯曲时带中保持原有长度不变的周线（称为节线）的长度作为基准长度，记为Ld。
胶帘布：一般传动；胶绳芯：柔韧性好，主要用于直径小、速度高的场合。
思考: V带轮槽槽形角φ与V带楔角 θ大小满足何种关系？答：φ ≠θ ，φ ＜θ （40°）。

## Slide 9
带传动的工作情况分析
06-3

## Slide 10
带传动的受力分析
工作前
接触面产生正压力，带两边产生等值初拉力F0
张紧 →
带传动的工作情况分析
由于摩擦力作用形成紧边、松边。
轮对带摩擦力
带对轮摩擦力
(F0)
(F0)
工作时

## Slide 11
紧边：F0↑→F1，拉紧（下）
松边：F0↓→F2，放松（上）
带是弹性体 → 总长不变 →
F1−F0 ＝ F0−F2
— (1)
为什么把紧边放在下面？
带传动的工作情况分析
(F0)
(F0)
— (2)
有效拉力
结论：有效圆周力等于紧边与松边拉力之差，也等于带与带轮之间的摩擦力之和。
当外载引起的圆周力大于接触弧上的全部摩擦力时
打滑
传递功率
Notes: Fe——有效圆周力；v——带速（m/s）
两边拉力之差即为带传动的有效拉力Fe，用来传递功率，它在数值上等于沿带轮上摩擦力的总和∑Ff。

## Slide 12
带传动的工作情况分析
当带有打滑趋势时，∑Ff →极限值，Fe → Femax
(最大有效拉力)
挠性体摩擦欧拉公式：（打滑临界状态——即将打滑而未打滑）
（计入离心力）
——(3)
α1 ------小带轮包角（弧度）
f ------ （当量）摩擦系数
qv2 ------离心拉力
q ------ 每米带长的质量
e ------ 2.718
最大有效圆周力
(1)(2)(3)式联立
emax

## Slide 13
带传动的工作情况分析
最大有效圆周力
讨论：
1）F0↑——Femax↑，但F0↑↑ → 带磨损↑，寿命↓，轴和轴承受力↑
2）α1 ↑——Femax↑，故水平布置时，松边在上，以增大包角；
3） ↑ ——Femax↑，V带μv大，承载比平带强。不能增大粗糙度，
应通过材料匹配↑μ 。
emax

## Slide 14
例6-1：一带式制动器如图所示，皮带和带轮之间的摩擦系数，带轮顺时针旋转，要求产生制动力矩，不考虑离心力，试求制动时加在手柄上的压力的大小。
解：
带传动例题讲解
1）
2）
3）
4）联立求解上面两式，可得：
5）

## Slide 15
带传动的应力分析
06-4

## Slide 16
带传动的应力分析
带传动的工作情况分析
σ1=F1/A（紧边）
σ2=F2/A（松边）
σ1>σ2
拉应力
离心应力
弯曲应力
结论
1、带在变应力状态下工作
防疲劳失效：
2、带内最大应力值：
最大应力发生位置：紧边开始绕上小带轮处（c点）
3、σb占比例最大，dd↓ σb ↑ ∴ 每种带选择dd>ddmin
4、受 影响，需限制v<5～25m/s

## Slide 17
带传动的工作情况分析
弹性滑动
原因分析：带为弹性体，受力不同伸长不等，产生带与带轮之间的滑动。
主动轮：A →B F1↓F2 l↓ v带＜v轮
从动轮：C →D F2↑F1 l↑ v带＞v轮
v轮1＞v轮2
定义：弹性滑动是由于拉力差引起的带的弹性变形而产生的滑动现象。
⸪拉力差不可避免，弹性滑动是不可避免的，是带传动的固有特性。
A
B1
F2
F1
α1
n1
Ｏ1
B2
V
V′
后果：1）i 不准确； 2）效率↓； 3）磨损↑； 4）温度↑
弹性滑动率来描述。

## Slide 18
打滑
定义：由于过载引起的带与带轮之间显著的全面的相对滑动。
原因：当Te↑(Fe↑) → Femax → 打滑
后果：磨损↑，η降低，传动失效。
量变到质变！
ε
Ｆemax
F
弹性滑动
打滑
打滑首先出现在哪个带轮上？
弹性滑动：由拉力差∑Ff，是带传动的固有特性, 不可避免。
打滑：过载，是一种失效形式，是可以避免的，且必须避免。
比较
小带轮上（α1 小 , ∑Fflim小 ）
带传动的工作情况分析

## Slide 19
弹性滑动与打滑的关系
紧边
松边

## Slide 20
紧边
松边
弹性滑动与打滑的关系
弹
性
滑
动
区

## Slide 21
V带传动的设计计算
06-5

## Slide 22
带传动的设计准则
失效形式：打滑和疲劳破坏
破裂（剥离）
破裂（裂纹）
在保证不打滑的条件下，具有一定的疲劳强度和寿命。
设计准则表达式
设计准则
V带传动的设计计算
最佳设计点：综合ε和η——临界点
不疲劳
不打滑

## Slide 23
V带传动的设计计算
许用功率
既不打滑又不疲劳
的情况下的承载功率
单根V带的极限功率P1(表6-7)——通过上式由实验得出。
[P1]＝( P1 + P1 )K  K L
修正后许用功率
K  ----包角系数；K L ----长度系数；△P1 ---- i1时的功率增量； PN ----窄V带
[P1]＝PN K  K L
emax
Femaxv
Notes: PN——单根窄V带的基本额定功率（PN中已包含了△P的影响）

## Slide 24
V带传动的设计计算
V带传动的设计计算及参数选择
1. 原始数据
工作条件、功率P、主从动轮转速n1、n2、尺寸及位置。
2. 设计内容
（1）确定带的型号、长度和根数；
（2）确定带传动中心距、带轮直径和结构尺寸、包角；
（3）确定带的张紧力F0、压轴力FQ。
3. 设计步骤

## Slide 25
V带传动的设计计算
1）选带型号
计算功率Pd
小轮转速n1
确定带型号
Pd=KA·P
P ——名义功率(kW)；
KA—工作情况系数(表6-13)
2）确定带轮基准直径
 带型号 → dmin
dd1 > ddmin
型号 | Y | Z | A | B | C
最小基准直径ddmin | 20 | 50 | 75 | 125 | 200
带轮基准直径系列：20、22.4、25、28、31.5、35.5、40、45、50、56、63、71、75、80、85、90、95、100……

## Slide 26
V带传动的设计计算
v↑ →
v↓ → 功率一定时, F↑ → z↑
压紧力↓ → ΣFf↓ → 传动能力↓
σc↑ → 寿命↓
通常：v=5~25m/s
 dd2≈i·dd1 或
按表6-5圆整靠标
3）验算带速
4）确定a、Ld
a↑ —→结构尺寸↑，高速时带颤动，α1不稳定
a↓↓ →
α1 ↓ → 传动能力↓
带长↓↓ → 带绕转次数↑ → 带寿命↓
∴ 经验公式：
计算过程：1）经验公式初选a0； 2）式6-6 → Ld → 按表6-2圆整靠标
3）式6-7 → a ——调整量

## Slide 27
5）验算包角
α1
故：α1≥120°，式6-41
α1↑—→Fmax↑
6）带的根数z
7）初拉力F0： P134式6-45
8）计算压轴力FQ
V带传动的设计计算
——圆整

## Slide 28
设计V带传动应使其传动参数满足以下三个条件
符合几何关系
满足不打滑及疲劳强度条件
保证运动关系
由此可拟定设计步骤
设计思路总结
V带传动的设计计算
（保证运动关系）
（符合几何关系）
（保证传动能力）
选择V带型号
确定带轮基准直径
dd1、dd2
（核验带速v）
计算带长Ld及中心距a
（核验包角α1）
计算V带根数z

## Slide 29
V带传动的设计计算
例6-2 设计某通风机用的V带传动，已知电机功率P=4kW，转速n11440r/min，传动比，每天工作16h。
解：1）确定计算功率Pd
由工况查表6-13，得工作情况系数KA1.1，所以
2）选取带型号
由表6-5选
根据Pd、n1，由图6-25，选用A型V带
则
由表6-5，选
3）确定带轮基准直径、

## Slide 30
V带传动的设计计算
4）验算带速径
在5-25m/s范围内，故带的速度合适。
5）计算实际传动比及传动比相对误差：
故大带轮基准直径值确定合理。

## Slide 31
6）确定V带的基准长度：
根据，初选中心距。
由表6-3选取
实际中心距
7）验算主动轮上的包角
故主动轮上的包角合适。
V带传动的设计计算

## Slide 32
V带传动的设计计算
8）计算V带的根数
由A型V带，，查表6-7得：。
由，，查表6-8得：。
查表6-9得：2；查表6-10得，……
9）计算初拉力
所以取根。
10）计算作用在轴上的压轴力
11）带轮的结构设计（约）

## Slide 33
带传动的张紧装置
09-4

## Slide 34
目的：调节初拉力
一、定期张紧装置
带必须在预张紧后才能正常工作；
运转一定时间后，带会松弛，必须重新张紧。
滑轨和调节螺钉改变a——水平或倾斜不大的布置
摆动架和调节螺栓改变a——垂直或接近垂直的布置
带传动的张紧装置

## Slide 35
三、采用张紧轮张紧装置
关键：布置问题。松边or紧边？内侧or外侧？大轮or小轮？平带V带区别？
二、自动张紧装置
布置案例 图示为V带传动的张紧方案是否合理？具体说明。若改用平带传动？
张紧轮
V带传动：张紧轮不宜装在紧边,应装于松边内侧(带厚),使带只受单向弯曲,且靠近大轮,防止小带轮包角减小。
平带传动：张紧轮宜装于松边外侧(带薄)靠近小轮，主要用以增大平带传动包角。
带传动的张紧装置
Notes: 自动张紧：采用重力和带轮上的制动力矩，使带轮随浮动架绕固定轴摆动而改变中心距的自动张紧方法。
张紧轮张紧：若中心距不能调节时，可采用具有张紧轮的装置，图c，它靠平衡锤将张紧轮压在带上，以保持带的张紧。

## Slide 36
PPT模板下载：www.1ppt.com/moban/ 行业PPT模板：www.1ppt.com/hangye/
节日PPT模板：www.1ppt.com/jieri/ PPT素材下载：www.1ppt.com/sucai/
PPT背景图片：www.1ppt.com/beijing/ PPT图表下载：www.1ppt.com/tubiao/
优秀PPT下载：www.1ppt.com/xiazai/ PPT教程： www.1ppt.com/powerpoint/
Word教程： www.1ppt.com/word/ Excel教程：www.1ppt.com/excel/
资料下载：www.1ppt.com/ziliao/ PPT课件下载：www.1ppt.com/kejian/
范文下载：www.1ppt.com/fanwen/ 试卷下载：www.1ppt.com/shiti/
教案下载：www.1ppt.com/jiaoan/