## Slide 2: 本章内容
◇ 了解链传动的工作原理、特点和应用场合；
◇ 了解滚子链标准、规格及链轮结构；
◇ 掌握链传动的运动特点；
◇ 熟悉滚子链传动的设计计算方法。
◇ 了解齿形链的结构特点以及链传动的布置、张紧和润滑方法

## Slide 3
链传动概述
07-1

## Slide 4
链传动概述
工作原理：是在两链轮之间用链作为挠性拉曳元件的一种啮合传动。
组成、工作原理及类型
类型
传动链 (常用)
起重链
曳引链
特种链
按结构分
（传动链）
滚子链
齿形链
传动链
起重链
曳引链
按工作性质
Notes: 应用：P ≤100 kW、v ≤15 m/s 、 a大、i ≤ 8 (常用 i＝2~3.5)、i平均恒定、环境恶劣的场合。

## Slide 5
——比较带传动
无滑动，平均 i 准确，工作可靠，高；
工况相同时，链传动尺寸小；
作用在轴上的力较小；
用于a 较大的传动，易安装 ；
——比较齿轮传动
适应于恶劣的工作环境。
（高温、多尘、湿度大、腐蚀性强）
特点：1）优点
瞬时 i 不准确，传动不平稳；
工作时有噪声，不宜在载荷变化大，高速和急促反向传动中应用；
只用于平行轴间传动；
成本高。
2）缺点：
链传动的几何关系近似于带传动；
链传动属于啮合传动。
说明：
链传动概述

## Slide 6
内链板
外链板
滚子
销轴
套筒
滚子链结构及主要参数
1）链节距 p：最重要参数
p↑——尺寸↑
2）链节数（链长） Lp
整数，一般为偶数
3）排数 zp
单排链
zp ↑↑ —— 承载不均
多排链
zp ↑ —— 承载↑
过渡链节
滚子链的基本参数
∴ zp≯3~4
df d da
4）链轮分度圆d：链轮上被链条节距等分的圆。

## Slide 7
链传动的工况分析
07-2

## Slide 8
链传动的运动特性
A
R1ω1
v=R1ω1cosβ
v′=R1ω1sinβ
R2ω2
v=R2ω2cosγ
链速、从动轮角速度随 和γ的变化呈周期性变化，i瞬时也是变化的
运动不均匀性为链传动的固有特性
1. 运动特性
Notes: 为了便于分析，设链的主动边（紧边）处于水平位置，主动链轮以角速度1回转，当链节与链轮轮齿在A点啮合时，链轮上该点的圆周速度的水平分量即为链节上该点的瞬时速度v；
在从动链轮上，γ角的变化范围为 ，由于链速v不等于常数和γ角的不断变化，因此从动轮的角速度也是周期性变化的。
思考1：链传动是否可实现i瞬时=const？使i瞬时=const的条件：z1=z2(保证 max ＝max ) ；紧边长度为链节距的整数倍(保证与时时对应)→i瞬时=1。
思考2：当i瞬时=const时，链传动的运动不均匀性是否已消除？

## Slide 9
2. 链传动的动载荷
链传动的动载荷
1) v、ω2周期性变化
附加动载荷
amax↑
动载荷↑
p↑，
z1↓
可见：
n1↑— ω1↑，
① 设计链传动时如何进行参数选择？
② 在传动系统中，链传动如何布置？
3) 非共轭啮合——链条进入链轮瞬间，啮入冲击
动载荷是链传动的固有特性
4) 链张紧不好
带→齿轮→链传动
↓p，↑z1
起停、载荷变化时 惯性冲击
2) 垂直分速度
周期性变化
链条横向振动。

## Slide 10
链传动的工作情况分析
2) 从动（松）边拉力
工作时，紧边拉力F1和松边拉力F2不相等。
1) 主动（紧）边拉力
3) 压轴力
有冲击时取大值
垂度系数Kf与a和β有关
3. 链传动的受力分析
e
工作拉力
离心拉力
悬垂拉力
e
Notes: 链传动工作时，若不考虑动载荷，链条主要受到工作拉力、离心拉力和悬垂拉力作用。
Kf为下垂度y=0.02a时的垂度系数。Kf值与两链轮轴线所在平面与水平面的倾斜角有关。水平布置时Kf=6，当倾斜布置时，垂度拉力将变小，垂直布置时Kf=1。

## Slide 11
滚子链传动的设计
07-3

## Slide 12
针对各种失效形式
——额定功率曲线（帐篷曲线）
1）在润滑充分的情况下，疲劳强度是决定链传动能力的主要因素。
2）若润滑不良及工作情况恶劣，极限功率会急剧下降，如虚线所示。
说明
链传动的额定功率曲线
额定功率曲线
Notes: 由图中可见，链传动的失效是综合性的，首先，在中低速情况下，主要失效形式是链板的疲劳破坏，且链板的疲劳破坏限制了链传动承载的功率；随着小链轮转速的提高，主要失效形式是滚子、套筒的冲击疲劳破坏；当速度再高，在高速情况下，容易导致润滑失效，从而出现胶合。另外，还必须限制链轮的极限转速，不同型号的链条有不同的极限转速限制。
因此，链传动的设计，主要是根据小链轮转速及单排链的额定功率，定出链条型号。
额定功率曲线：一定使用寿命及润滑良好条件下，各种失效形式的额定功率P0与n1的关系曲线。图表明了采用推荐的润滑方式时，链传动所能传递的功率P0、小轮转速n1和链号三者之间的关系。
由图中可见，套筒滚子链在特定条件下可能传递的最大功率与转速n1、链号和润滑方式有关。
注意：该曲线是在特定的工况条件下通过实验测出的：即z1=19，Lp=120，单排水平布置、载荷平稳、推荐方式润滑; Lh=15000h, 相对伸长量≤3%等。

## Slide 13
特定条件：i=3、z1=19、Lp=120、Lh=15000h、工作温度-5℃～70℃，单排链，水平布置，润滑良好（推荐的方式润滑），载荷平稳，绝无过载、振动。
为避免失效——特定条件下试验曲线（额定功率曲线）
额定功率P0
式中：
Kz—小链轮齿数系数，z1＜19时，Kz＜1；
KA—使用系数；
P0 —额定功率；
PC —计算功率；
Kp—多排链的排数系数
实际情况≠实验条件
链传动的设计计算
设计时，按上式求出 P0 (=Pc)→由 P0、n1在图中确定链号。
实际使用需修正：
或
p

## Slide 14
设计计算步骤与参数选择
链传动的设计计算
设计计算的步骤
1）选择链轮齿数 z1、z2
2）确定 Lp和实际 a
5）计算作用轴上载荷
3）计算传动功率 P0
4）选择链节距 p
初定a →Lp(圆整，偶数）→ 实际 a
6）润滑方式选择
v →拉力F → F1 →压轴力FQ
P0、n1→ 链节距 p
初定z1→z2 ＝z1 i

## Slide 15
链传动的参数选择
主要参数选择
链是标准件 —— 选择设计
( i＝2~3.5 )
( v≤12m/s )
1）传动比： i↑, α1↓→压力↑→磨损↑
2）速度：v↑→Fd↑
一般功率：小p单排；大功率：小p多排
3）节距：p↑ → 尺寸↑ → 承载能力↑，v不均匀↑ → Fd↑
a）不宜过少
z↓
—↑运动不均匀性、↑动载荷
—↑垂直分速度，↑功率消耗
z↓，同时啮合齿数↓，磨损↑
z↓，链节间相对转角↑，↑功率消耗
∴ 限制zmin
4）齿数：
Notes: Fd——链传动的动载荷。

## Slide 16
链传动的参数选择
b）不宜过多
磨损后：p → p +Δp
思考：自行车链传动，磨损脱链从哪轮开始？
z1↑—z2↑↑—— Δd ↑— 链节外移(爬齿)↑— 跳齿、脱链可能性↑ ∴ zmax = 120
磨损
a↓→α1↓，链节弯曲次数↑磨损↑ 强度寿命↓；
a↑，链条松边下垂量↑，振动↑
a0 ＝ (30~50)p (amax ＝ 80p) α1min ＝120°
5）中心距及包角：

## Slide 17
链传动的合理布置与润滑
07-4

## Slide 18
链传动的布置与张紧
1）两轮回转面应在同一平面内；
2）两轮中心线最好水平，或与水平面≤60°夹
角，尽量避免垂直布置；
合理布置
3）最好紧边在上。
链传动的合理布置与润滑

## Slide 19
链传动的合理布置与润滑
中心距大时
压板式
弹簧式
砝码式
张紧目的：不是决定工作能力，而是决定垂度大小和防止链条振动
方法：
调整中心距；
张紧方法
1液压张紧轮；2振动阻尼器
振动示意图
加张紧轮：靠近主动链轮的松边上
自动张紧
定期调整

## Slide 20
带传动与链传动对比
带传动：有中间挠性件的摩擦传动
链传动：有中间挠性件的啮合传动
固有特性
摩擦力(拉力差)：弹性滑动，i 变化
多边形效应：运动不均匀性和动载荷
i平均=C
i瞬时≠C
影响参数
F; F过大  打滑
z1, p, n1
承载能力
F0, α1, f及疲劳强度
疲劳强度和耐磨性
设计选型
Pc与n1
P0与n1
布 置
紧边在下，张紧调节F0，高速级
紧边在上，张紧控制垂度，低速级
共 性
远距离传动；希望α1大一些；有紧边、松边；
受变应力作用；a和L对传动影响；张紧方法。

## Slide 21
PPT模板下载：www.1ppt.com/moban/ 行业PPT模板：www.1ppt.com/hangye/
节日PPT模板：www.1ppt.com/jieri/ PPT素材下载：www.1ppt.com/sucai/
PPT背景图片：www.1ppt.com/beijing/ PPT图表下载：www.1ppt.com/tubiao/
优秀PPT下载：www.1ppt.com/xiazai/ PPT教程： www.1ppt.com/powerpoint/
Word教程： www.1ppt.com/word/ Excel教程：www.1ppt.com/excel/
资料下载：www.1ppt.com/ziliao/ PPT课件下载：www.1ppt.com/kejian/
范文下载：www.1ppt.com/fanwen/ 试卷下载：www.1ppt.com/shiti/
教案下载：www.1ppt.com/jiaoan/