## Slide 2: 本章内容
◇ 掌握蜗杆传动的几何参数的计算及选择方法；
◇ 掌握蜗杆传动的力分析及其强度计算；
◇ 了解蜗杆传动的效率、热平衡原理和计算方法；
◇ 了解蜗杆传动的类型及蜗杆的刚度计算；
◇ 了解蜗杆传动的结构设计方法。

## Slide 3
组成及特点
蜗杆传动的组成及特点
用于传递空间交错轴之间的回转运动。
一般蜗杆为主动件。
特点：
2）能实现大传动比，传递动力时：i=8~80；
1）冲击载荷小，传动平稳，噪音低；
3）自锁性能好（用于提升机构）（蜗杆导程角小于摩擦角）；
4）滑动速度vs大 → 发热严重，效率低；
5）蜗轮需用贵重的减摩材料。
传递运动时（仪器）：i=几百~上千（单头，η很低）；
Notes: 一般蜗杆主动，自锁蜗杆蜗轮不能主动。
由于蜗杆传动工作平稳、噪声小、传动比大、结构紧凑，广泛应用于冶金、起重、机床及各种仪表等领域。

## Slide 4
蜗杆传动的类型
按蜗杆形状分
圆柱蜗杆
环面蜗杆
锥蜗杆
阿基米德蜗杆（ZA蜗杆）
渐开线蜗杆（ZI蜗杆）
法向直廓蜗杆（ZN蜗杆）
蜗杆传动的类型
普通圆柱蜗杆
Notes: 环面蜗杆传动：同时啮合的齿对多，大大改善了轮齿受力情况和润滑油膜的形成条件，因而承载能力约为阿基米德蜗杆传动的2-4倍，效率一般高达0.85-0.9。但制造和安装精度要求较高。
锥面蜗杆传动：同时接触的点数较多，重合度大；传动比范围大（10-360）；承载能力和效率较高；侧隙便于控制和调整；能作离合器使用；传动具有不对称性，因而正反转时受力不同，承载能力和效率也不同。
阿基米德蜗杆：中间平面：齿条与渐开线齿轮啮合；端面：阿基米德螺旋线。

## Slide 5
主要参数
在主平面内：相当于齿轮与齿条的啮合。
蜗杆传动的基本参数
模数m及压力角α
ma1=mt2=m （标准模数）
αa1=αt2=α （20°）
λ=β（旋向相同）
蜗杆分度圆柱面上的导程角 γ
；——蜗杆导程角；——蜗杆的螺旋角
主平面
Notes: 蜗杆：仿形法（与标准齿条形状相同的车刀加工）；蜗轮：范成法（蜗轮滚刀在滚齿机上加工）。
ZA蜗杆的轴向压力角为标准值。

## Slide 6
蜗杆分度圆直径d1
加工蜗轮时的滚刀尺寸与和它啮合的蜗杆尺寸相同，但m一定时，由于 z1和 的变化，d1是变化的，即需要配备很多加工蜗轮的滚刀。
为减少蜗轮滚刀数量，d1为标准值。
直径系数：q=d1/m
蜗杆传动的基本参数
蜗杆的头数z1和蜗轮的齿数z2
当z1=1时，i ↑，但γ↓→η↓，发热量↑；z1↑ → γ↑ → η↑，但加工困难
∴ z1=1~4
z2↓↓ → 根切，传动不平稳 → z2>26；
当z2 ↑↑ → 蜗轮尺寸↑ → 蜗杆刚度↓
∴ z2=28~80
Notes: 为了减少刀具数量，降低加工成本，对同一m的蜗杆，应对直径d1进行限制，蜗杆分度圆直径d1与模数的对应关系可参见相关设计手册。
蜗杆头数z1：蜗杆上蜗旋线的数目。

## Slide 7
传动比 和齿数比
蜗杆传动的基本参数
标准中心距
失效形式
开式传动：磨损、折断；按齿根弯曲强度设计。
∵ vs↑ → η↓、发热↑ → 胶合、磨损更为严重。
闭式传动：齿面点蚀、胶合；按齿面接触疲劳强度设计，按齿根弯曲强度校核，并作热平衡计算
蜗轮强度较弱，失效主要发生在蜗轮上。

## Slide 8
材料
蜗杆传动的常用材料
要求：良好减摩、耐磨、易跑合、抗胶合性能；足够的强度
蜗杆：碳钢或合金钢
硬度↑、粗糙度↓——耐磨性↑
40、45钢，调质——低速不太重要
40、45钢、40Cr，表面淬火——一般传动
15Cr、20Cr、12CrMnT等，渗碳淬火——高速重载
蜗轮：铸锡青铜、无锡青铜、铸铁等
材料选择主要取决于vs
铸铁：灰铸铁，vs< 2m/s。进行时效处理防止变形。球墨铸铁。
无锡青铜：vs<10m/s。切削性能差、抗胶合较差，价廉，强度高
铸锡青铜：vs ≤ 25m/s。抗胶合、耐磨性好，易切削加工，价贵。

## Slide 9
2）n2转向判定：蜗杆左右手定则：四指n1、拇指反向：啮合点v2 → n2
1）旋向判定
蜗轮与蜗杆旋向相同
转向判定：已知n1、旋向 → n2
蜗杆右手定则
蜗杆左手定则
蜗杆传动的受力分析
蜗杆传动的受力分析

## Slide 10
作用力方向判定
Fn可分解为
圆周力Ft
轴向力Fa
径向力Fr
各分力方向：
Ft
蜗杆与n1反向
蜗轮与n2同向
Fa
蜗杆：左、右手定则
蜗轮：
Fr：指向各自轮心
n1
n1
Fr1
Fr2
⊙
Ft1
x
Fa2
Fa1
Ft2
右旋
n2
Fr1
Fr2
Ft1
Fa2
x
Fa1
Ft2
·
n2
β=λ
忽略Ff
蜗杆传动的受力分析

## Slide 11
1. n4→ n3 → n2 → Ft2 → Fa1
2. Fa3 → Fa2 → Ft1 →n1
蜗轮右旋
→
n4
输出
Ⅲ
Ⅰ
Ⅱ
1
2
3
4
思考题：已知蜗杆I为输入，大锥齿轮轴III为输出，其转向如图，试确定各轮转向、旋向及受力。
蜗杆右旋
蜗杆传动的受力分析

## Slide 12
蜗杆传动的受力分析

## Slide 13
蜗杆强度高，失效主要发生在蜗轮上，只对蜗轮进行强度计算。
主要失效：胶合、磨损——无成熟计算方法。
但σH↑——失效↑——进行接触疲劳强度计算，↓[σH]
赫兹公式——齿轮齿条啮合节点参数代入：
T2——蜗轮上转矩，T2=uT1·η1
m、d1——取标准值
蜗杆传动的强度计算
蜗杆传动的强度计算
或
校核式：
设计式：
mm3
或
Notes: ——材料的弹性影响系数，钢制蜗杆与铸锡青铜蜗轮配对时，取150；与铸铝青铜和灰铸铁蜗轮配对时，取160。
——考虑齿面曲率和接触线长度影响的系数，简称接触系数。可由图9-7查出。
一般不进行弯曲疲劳强度计算。
𝑍_𝐸——材料的弹性影响系数，√𝑀𝑃𝑎 。钢制蜗杆与铸锡青铜蜗轮配对时，取150√𝑀𝑃𝑎；与铸铝青铜和灰铸铁蜗轮配对时，取160√𝑀𝑃𝑎。
𝑍_𝜌——考虑齿面曲率和接触线长度影响的系数，简称接触系数。可由图9-7查出。
一般不进行弯曲疲劳强度计算。

## Slide 14
一、效率
啮合损失
搅油损失
轴承损失
二、润滑
与齿轮润滑方法类似
三、热平衡计算
P散热=P损耗
η 低、发热大 —— 需进行热平衡计算
控制温升，即箱内油温与环境空气温度之差
γ↑—η↑，但γ↑ 加工困难，一般≤28°
蜗杆传动的效率润滑及热平衡计算
蜗杆传动的效率、润滑及热平衡计算

## Slide 15
若Δt 太高，可采取如下措施：
蜗杆轴端装风扇
加散热片
外冷却压力喷油润滑
油池内安装蛇形冷却水管
1
2
4
3
蜗杆传动的效率润滑及热平衡计算

## Slide 16
传动系统总结

## Slide 17
各类传动的特点
各类传动的特点

## Slide 18
传动系统设计的基本原则
① 合理选择传动类型
传动系统设计的基本原则
Notes: 合理选择传动类型：满足性能特点和适应环境特点。选择时需综合考虑传动效率、速度、传动比、传递功率及等主要因素。

## Slide 19
② 合理安排各级传动机构的先后顺序：如带、链和齿轮传动组合的多级传动，其先后顺序应为带传动置于高速级、链传动置于低速级；直齿和斜齿圆柱齿轮传动，为保证传动平稳性，斜齿传动应放在高速级，直齿轮应放在低速级；锥齿轮传动一般放在高速级，以减小锥齿轮的尺寸。
传动系统设计的基本原则

## Slide 20
③ 合理分配传动比：各级传动比应在各自允许的合理范围内；传动比分配应使各传动零件尺寸协调，结构合理，避免相互干涉碰撞。
传动系统设计的基本原则
④ 对于多级减速传动，可按照“前小后大”的原则分配传动比，以使较少数量的传动在低速下工作，使中间轴有较高转速和较小的转矩。
a. 使各级传动中的大齿轮浸油深度大致相等；
b. 使减速器获得最小的外廓尺寸和重量；
c. 使各级传动的承载能力接近相等。

## Slide 21
传动系统布置
试指出下图方案有什么不合理之处？
不合理的传动方案
改进后的方案

## Slide 22
PPT模板下载：www.1ppt.com/moban/ 行业PPT模板：www.1ppt.com/hangye/
节日PPT模板：www.1ppt.com/jieri/ PPT素材下载：www.1ppt.com/sucai/
PPT背景图片：www.1ppt.com/beijing/ PPT图表下载：www.1ppt.com/tubiao/
优秀PPT下载：www.1ppt.com/xiazai/ PPT教程： www.1ppt.com/powerpoint/
Word教程： www.1ppt.com/word/ Excel教程：www.1ppt.com/excel/
资料下载：www.1ppt.com/ziliao/ PPT课件下载：www.1ppt.com/kejian/
范文下载：www.1ppt.com/fanwen/ 试卷下载：www.1ppt.com/shiti/
教案下载：www.1ppt.com/jiaoan/